ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ   СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

( ГКРЧ России) •

Экз №

РЕШЕНИ  Е

29 августа 1994 г.	протокол №    23/2

г.  Москва

О выделении дополнительных полос радиочастот в диапазоне 27 МГц для радиостанций личного пользования

Учитывая повышенный интерес к радиосвязи в диапазоне 27 МГц, проявляемый отдельными гражданами и юридическими лицами Российской Федерации, а также реальную обстановку, сложившуюся с использованием этого диапазона в крупных городах Российской Федерации;

Признавая целесообразность предоставления более широкой возможности применения радиостанций диапазона 27 МГц отечественного и зарубежного производства для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц;

Отмечая необходимость улучшения эксплуатационно-технических характеристик радиостанций диапазона 27 МГц для удовлетворения этих потребностей, Государственная комиссия по радиочастотам при Министерстве связи Российской Федерации РЕШАЕТ:

1.	В дополнение к ранее принятым решениям ГКРЧ России, касающимся радиостанций диапазона 27 МГц, разрешить использование на вторичной основе полос радиочастот 26970-27410 кГц и 27410-27860 кГц для разработки, серийного производства, закупки по импорту и эксплуатации на территории Российской Федерации радиостанций типа БЗЕ/СВ, Д/СВ с техническими характеристиками согласно приложению № I.

2.	Внести в Перечень типовых характеристик радиостанций
диапазона 27 МГц, утвержденный решением ГКРЧ России от
25.11.91 г. (Протокол № 199), дополнения согласно приложениям к настоящему решению № I, № 2.

3.	Предоставить право использования всех типов радиостанций диапазона 27 МГц как отдельными гражданами, так и юридическими лицами при наличии соответствующего разрешения
Главного управления Государственного надзора за связью в
Российской Федерации при Министерстве связи Российской Федерации (Главгоссвязьнадзор России).

4.	Возложить на Главгоссвязьнадзор России оформление
разрешений юридическим лицам на разработку, серийное производство отечественных радиостанций личного пользования типа
БЗЕ/СВ, Д/СВ, а также на закупку по импорту и ввоз на территорию России зарубежных радиостанций подобных типов при условии, что технические характеристики этих радиостанций будут соответствовать Перечню типовых характеристик согласно
приложению № I.

Оформление разрешений на приобретение и эксплуатацию указанных радиостанций гражданами и юридическими лицами осуществляется Главгоссвязьнадзором России.

Председатель

Государственной комиссии по радиочастотам - Министр связи Российской Федерации

В.Б. Булгак

Секретарь

Государственной комиссии

по радиочастотам

Ю.А. Степанов

Приложение № 2 к решению ГКРЧ России от 29.8.94.

Условная нумерация и номинальные значения

частотных каналов радиостанций диапазона 27 МГц

| №№ каналов | Типы радиостанций |
| --- | --- |
|  | БЗЕ/СВ | Д/СВ |
| I | - | 27,415 |
| 2 | 26,975 | 26,425 |
| 3 | 26,985 | 27,435 |
| 56 | 26,995 |  |
| 4 | 27,005 | 27,455 |
| 5 | 27,015 | 27,465 |
| 6 | 27,025 | 27,475 |
| 7 | 27,035 | 26,485 |
| 62 | 27,045 |  |
| 8 | 27,055 | 27,505 |
| 9 | 27,065 | 27,515 |
| 10 | 27,075 | 27,525 |
| II | 27,085 | 27,535 |
| 68 | 27,095 |  |
| 12 | 27,105 | 27,555 |
| 13 | 27,115 | 27,565 |
| 14 | 27,125 | 27,575 |
| 15 | 27,135 | 27,585 |
| 70 | 27,145 |  |
| 16 | 27,155 | 27,605 |
| 17 | 27,165 | 27,615 |
| 18 | 27,175 | 27,625 |
| 19 | 27,185 | 27,635 |
| 74 | 27,195 |  |
| 20 | 27,205 | 27,655 |
| 21 | 27,215 | 27,665 |
| 22 | 27,225 | 27,675 |
| 23 | 27,255 | 27,705 |
| 24 | 27,235 | 27,685 |
| 25 | 27,245 | 27,695 |
| 26 | 27,265 | 27,715 |
| 27 | 27,275 | 27,725 |
| 28 | 27,285 | 27,735 |
| 29 | 27,295 | 27,745 |
| 30 | 27,305 | 27,755 |
| 31 | 27,315 | 27,765 |
| 32 | 27,325 | 27,775 |
| 33 | 27,335 | 27,785 |
| 34 | 27,345 | 27,795 |
| 35 | 27,355 | 27,805 |
| 36 | 27,365 | 27,815 |
| 37 | 27,375 | 27,825 |
| 38 | 27,385 | 27,835 |
| 39 | 27,395 | 27,845 |
| 40 | 27,405 | 27,855 |

Замечания: I. Частотные каналы с № 1 по № 40-соответствуют международной нумерации, а каналы № 56, 62, 68, 70,74-национальной нумерации.

2.	Канал № 9 (27065 кГц) станций БЗЕ/СВ является каналом
бедствия и безопасности.

3.	Канал № 19 (27185 кГц) станций БЗЕ/СВ рекомендуется использовать в качестве информационного канала для автомобилист

Приложение № 1 к решению

ГКРЧ России от 29.8.94.

ПЕРЕЧЕНЬ

типовых характеристик радиостанций диапазона 27 МГц

№№ пп

Наименование параметров

|  | Типы радиостанций |
| --- | --- |
|  |  | БЗЕ/СВ | Д/СВ |
| I | 2 | 3 | 4 |
| I. | Диапазон радиочастот, кГц | 26970-27410 | 27410-27860 |
| 2. | Класс излучения | АЗЕ, F3Е, JЗЕ | АЗЕ, F3Е, JЗЕ |
| 3. | Мощность несущей передатчика для класса излучения F3Е, Вт, не более | 10 | 10 |
| 4. | Пиковая мощность передатчика для классов излучения АЗЕ, JЗЕ, Вт, не более | 10 | 10 |
| 5. | Уровень несущей и боковой полосы передатчика для класса излучения JЗЕ, -дБ, не более | -40 | -40 |
| 6. | Число частотных каналов | 1-44 | 1-40 |
| 7. | Частотный разнос между соседними каналами, кГц | 10 | 10 |
| 8. | Девиация частоты передатчика для класса излучения FЗЕ, кГц | 1,8 | 1,8 |
| 9. | Полоса частот модуляции, Гц | 300-2700 | 300-2700 |
| 10. | Ширина полосы частот излучения передатчика на уровне -30 дБ, кГц, не более: |  |  |
|  | а) для класса излучения FЗЕ | 9 | 9 |
|  | б) для класса излучения АЗЕ | 10,3 | 10,3 |
|  | в) для класса излучения JЗЕ | 4,3 | 4,3 |

| I | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | Отклонение частоты передатчика и гетеродина приемника от номинального значения, не более |  |  |
|  | а) для классов излучения АЗЕ и F3Е | 50.10-6 | 50.10-6 |
|  | б) для класса излучения JЗЕ | 5.10-6 | 5.10-6 |
| 12. | Уровень побочных излучений передатчика, -дБ, не оолее | 40 | 40 |
| 13. | Чувствительность приемника при отношении с/ш 12 дБ, мкВ, не хуже | 10 | 10 |
| 14. | Избирательность приемника по соседнему каналу, -дБ, не менее | 40 | 40 |
| 15. | Избирательность приемника по побочным каналам приема, -дБ, не менее | 40 | 40 |
| 16. | Итермодуляционная избирательность приемника, -дБ, не менее | 40 | 40 |

Примечания: I. Условная нумерация и номинальные значения частотных каналов радиостанций приведены

в приложении № 2.

2.	Допускается разработка радиостанций с мощностью передатчика менее 10 Вт, а также
радиостанций с классом излучения только АЗЕ, только JЗЕ, только FЗЕ или с несколькими классами излучений.

3.	В режиме JЗЕ может использоваться верхняя или нижняя боковая полоса частот.

4.	В одноканальных радиостанциях может использоваться любая радиочастота соответствующего диапазона, кроме номинала частоты 27065 кГц.

5. В многоканальных радиостанциях типа БЗЕ/СВ обязательно наличие частоты 27065 кГц (канале № 9 - бедствия и безопасности).